## Slide 1
Politecnico di Torino
III Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica
Tesi di Laurea Magistrale
ANALISI DI UNA MISSIONE SATELLITARE PER MONITORAGGIO AMBIENTALE
Relatore:
Prof. Leonardo REYNERI
Candidato:
Marco PORZIO
Anno Accademico 2008/2009

## Slide 2: Cos’è un Satellite?
Con il termine “satellite” si indicano tutti gli oggetti orbitanti attorno ad un corpo celeste che sono di dimensioni molto minori rispetto ad un pianeta
Satelliti naturali
Satelliti artificiali

## Slide 3: Il “Sistema Satellite”
Segmento di terra
Lanciatore
Segmento di volo
Vibrazioni
Radiazioni ionizzanti
Atmosfera esterna

## Slide 4: Orbita: parametri orbitali
Semiasse maggiore
Eccentricità
Inclinazione
RAAN
Argomento di perigeo
Anomalia media
Piano equatoriale
Nodo
discendente
Linea dei nodi
Ω
RAAN
Semiasse maggiore
Perigeo
ω
Argomento
di perigeo
M
Anomalia media

Punto vernale
Inclinazione
i
Nodo ascendente

## Slide 5: Orbita: perturbazioni
Dovute ad un terzo corpo
Dovute alla non sfericità della Terra
Dovute all’attrito con l’atmosfera
Dovute alle radiazioni solari

## Slide 6: Orbita: classificazione
Low Earth Orbit (LEO)
Medium Earth Orbit (MEO)
Geosynchronous Earth Orbit
(GEO)
  Sun Synchronous
  Polare

## Slide 7: missione
Obiettivo
Monitoraggio del Piemonte
Analisi delle orbite
STK
MATLAB
Funzioni e Script

## Slide 8: Satellite Tool Kit (STK)
Consente di effettuare simulazioni orbitali
È completamente indipendente dal linguaggio di programmazione
In questo caso è stato utilizzato il linguaggio MATLAB

## Slide 9: Funzioni e script
Input
Simulazioni
Elaborazione dati
Ouput

## Slide 10: Funzioni e script
Input
Parametri orbitali
Inizio / Durata simulazione
Forma e dimensioni del satellite
Area pannelli dei solari
Caratteristiche sensore di Sole, Terra e Luna
Posizione ground station
Analisi richiesta
Area target
(file Shape)

## Slide 11: Funzioni e script
Luna
Media
Terra
Output
Numero di accessi in visibilità
Durata degli accessi in visibilità
Tempo di rivisita
Angolo tra satellite e ground station
Distanza tra satellite e ground station
Vista del sensore
Potenza luminosa ricevuta
Potenza di trasmissione di picco
Sole
Sole
Albedo terrestre
Albedo lunare
Potenza di trasmissione media
Copertura terrestre
Diagramma di radiazione dell’antenna
Potenza elettrica prodotta
Notes: AAAAAAAAAAAAAAAAA

## Slide 12: Analisi delle orbite
Visibilità tra ground station e satellite
Copertura terrestre con telescopio
Potenza di trasmissione
Potenza elettrica prodotta a bordo

## Slide 13: Analisi delle orbite
Tempo di vita del satellite > 5 anni
Quota 480 km
Solo orbite LEO (fino a 900 km)
Piemonte: inclinazione 50° - 130°
Ruanda: inclinazione 2° - 178°
Piemonte
Ruanda

## Slide 14: Analisi delle orbite
Piemonte
Ground station a Torino
Ruanda
Ground station a Kigali
Accessi in visibilità con la ground station
2968
5961
Piemonte
Ruanda

## Slide 15: Analisi delle orbite
Piemonte
Ruanda
Passaggi sull’area da monitorare
2356
363
Piemonte

## Slide 16: Analisi delle orbite
Ruanda
Piemonte
Tempo di rivisita medio
4 ore
14 ore

## Slide 17: Analisi delle orbite
Tempo totale in visibilità
Ruanda
Piemonte
538 ore
1175 ore

## Slide 18: Analisi delle orbite
Copertura terrestre
velocità di trasmissione 1 Mbit/s
1024 x 1024 pixel
2048 x 2048 pixel
1 pixel = 8 bit
5 m risoluzione a terra indipendente dalla quota

## Slide 19: Analisi delle orbite
Copertura terrestre: 1024 x 1024 pixel
Ruanda
Piemonte
734 km2/giorno
5242 km2/giorno

## Slide 20: Analisi delle orbite
Copertura terrestre: 2048 x 2048 pixel
Ruanda
Piemonte
3607 km2/giorno
20971 km2/giorno

## Slide 21: Analisi delle orbite
Copertura del Piemonte bassa rispetto alla copertura del Ruanda
Possibile utilizzo di un telescopio a risoluzione variabile in funzione della quota (5 m a 200 km) con 1024 x 1024 pixel
2936 km2
14863 km2

## Slide 22: Analisi delle orbite
Potenza di trasmissione
È funzione della distanza tra satellite e ground station
Ipotesi
Guadagno antenna a terra 25 dB
Guadagno antenna a bordo 6 dB
Frequenza di trasmissione 2.44 Ghz
Si vogliono -105 dBm di potenza ricevuta a terra

## Slide 23: Analisi delle orbite
Potenza di picco
Ruanda
Piemonte
3.08 W
3.05 W
1.59 W
1.53 W

## Slide 24: Analisi delle orbite
Potenza media
Ruanda
Piemonte
188 mW
409 mW
33 mW
87 mW

## Slide 25: Analisi delle orbite
Potenza elettrica prodotta a bordo
Illuminamento solare
Albedo terrestre
Albedo lunare

## Slide 26: Analisi delle orbite
L’illuminamento è massimo se la fonte di luce è perpendicolare alla faccia
Ф = 0°
Θ = 0°
x
y
z
θ
Ф

## Slide 27: Analisi delle orbite
Densità di potenza luminosa al satellite
Ruanda
Piemonte

## Slide 28: Analisi delle orbite
Orbita senza periodo di eclissi
Orbita con periodo in eclissi

## Slide 29: Conclusioni
Accessi in visibilità
  Piemonte: orbite a 900 km
  inclinazione 50°-60°, 120°-130°, (106°)
  Ruanda: orbite a 480 km
  inclinazione 2°, 178°

## Slide 30: Conclusioni
Copertura terrestre
  Piemonte: orbite a 900 km inclinazione 50°, 130°
    Telescopio a risoluzione fissa 2048 x 2048 pixel
    Telescopio a risoluzione variabile (22.5 m per pixel a 900 km) 1024 x 1024 pixel
  Ruanda: orbite a 480 km inclinazione 2°, 178°
    Telescopio a risoluzione fissa 2048 x 2048 pixel

## Slide 31: Conclusioni
Potenza di trasmissione
  Orbite polari
  Potenza elettrica prodotta
    Orbite polari

## Slide 32: Scelta dell’orbita
Missione: Monitoraggio del Piemonte
Orbita
  quota 900 km
  inclinazione 50°, 130°, (106°)
Missione: Monitoraggio del Ruanda
Orbita
  quota 480 km
  inclinazione 2° o 178°

## Slide 33: Grazie!